## Slide 1
다중 오라클, 다중 탐색 그로버 알고리즘 아키텍쳐
조건 검색(<, >, =, 범위)을 만족하는 다중 타겟 Grover 가속기 — 스펙 결정
대상 FPGA : Spartan-7 XC7S100 | 보드 모델 확인 필요

## Slide 2
PART 1
결정사항
무엇을 먼저 정해야 하는가

## Slide 3
가속의 용도
3
 | 내용 | 판정
A. 시뮬레이터 가속 | 같은 양자 알고리즘을 PC보다 빠르게 시뮬레이션한다. 비교 대상은 Qiskit AerSimulator / NumPy 상태벡터 시뮬레이터 | 채택
B. 알고리즘 프로토타이핑 | 실기 없이 조건 오라클이 수렴하는지 확인한다. 단 게이트 수준 검증은 불가 — 에뮬레이터의 오라클은 양자회로가 아니라 비교기 + 부호 반전 | 보조
고전 선형 스캔과는 비교하지 않는다
· 고전 검색은 O(N)이고 Grover 에뮬레이션은 O(N·√(N/M))이라, 이 가속기는 고전 스캔보다 느리다.
· 가속 대상은 어디까지나 'PC에서 돌리는 양자 시뮬레이터'다.
· 발표에서 반드시 나오는 질문이므로 입장을 먼저 고정한다.

## Slide 4
문제 정의
4
# | 결정 항목 | 선택지 | 결정 | 연관된 자원
1 | 검색 대상 | (a) 온칩 데이터 배열 value[i] (b) 인덱스의 함수 f(i) | (a) | BRAM
2 | 지원 조건문 | < / > / = / 범위 a<x<b / 다중 키 AND·OR | 4종 (범위 포함) | 비교기 개수, 임계값 레지스터 폭
3 | 출력의 정의 | (a) 조건 만족 원소 하나 (b) 전부 열거 (c) 개수 M 추정 | (a) + 반복호출로 (b) | 전부 열거하면 구조가 달라짐
4 | 정답 개수를 아는가 | (a) 호스트가 사전 카운트 (b) BBHT로 모른 채 탐색 (c) 양자 카운팅(QPE) | (b) BBHT 기본 (a)도 비교용으로 구현 | (c)는 복소수 강제 → 제외
5 | 검색 정확도 | (a) ℓ2 노름 오차 (b) argmax 성공률 (c) top-M 회수율 | (b) ≥ 99% | 비트폭 결정
6 | 가속의 용도 | A. 시뮬레이터 가속 B. 알고리즘 프로토타이핑 | A | 벤치마크 baseline

## Slide 5
출력의 정의 ① — 다중 정답은 서로 구별되지 않는다
5
예시 : N = 8, 술어 x = 12 → 정답 {1, 3, 5}, 즉 M = 3
인덱스 i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
value[i] | 5 | 12 | 3 | 12 | 7 | 12 | 1 | 9
정답? |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | 
Grover 1회 반복 후 (R = 1 이 최적)
인덱스 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
진폭 | −0.1768 | 0.5303 | −0.1768 | 0.5303 | −0.1768 | 0.5303 | −0.1768 | −0.1768
확률 a² | 1/32 | 9/32 | 1/32 | 9/32 | 1/32 | 9/32 | 1/32 | 1/32
· 세 정답의 진폭이 0.5303으로 정확히 같다. 오라클이 셋 다 똑같이 뒤집고 확산이 셋 다 똑같이 증폭하므로 대칭이 깨지지 않는다.
· argmax 회로는 항상 인덱스 1만 반환한다. 몇 번을 다시 돌려도 1이고, 3과 5는 영원히 못 찾는다.
· 출력을 '전부 열거'로 정하면 측정 방식(S3-5)부터 바꿔야 한다.

## Slide 6
출력의 정의 ② — 열거하는 두 가지 방법
6
 | 방식 | 평가
A. Born 확률 샘플링 | 진폭 크기에 비례해 무작위로 뽑고 중복을 버리며 모은다. 위 예에서 1, 3, 5가 각각 9/32 확률 | 쿠폰 수집가 문제 — 중복 뽑기가 낭비
B. 마스킹 | 찾은 해를 오라클 조건에서 제외한다. if (조건(i) && !found[i]) | 중복 없음 — 채택
방법 B로 위 예시를 끝까지 돌리면
라운드 | 마킹되는 집합 | M | R | 성공률 | 결과
1 | {1, 3, 5} | 3 | 1 | 84.4% | 1 발견 → found[1] = 1
2 | {3, 5} | 2 | 1 | 100% | 3 발견 → found[3] = 1
3 | {5} | 1 | 2 | 94.5% | 5 발견 → found[5] = 1
4 | { } | 0 | — | — | 오라클이 아무것도 안 뒤집음 → 균등상태 유지 → 무작위 인덱스 → 고전 검증 실패 → 종료
· 4라운드의 '더 이상 없다'를 어떻게 판정할지가 새로 생기는 설계 문제다.

## Slide 7
출력의 정의 ③ — 하드웨어 비용은 작고, 시간 비용은 크다
7
항목 | 하나만 반환 | 전부 열거 (방법 B)
측정 블록 | argmax 비교기 트리 1개 | Born 샘플러 (LFSR + 누적확률 비교)
추가 메모리 | 없음 | 마스크 배열 N비트 (n=16 → 64 Kb, BRAM 2개)
오라클 | 비교기 1개 | 비교기 + AND 게이트 1개 (사실상 공짜)
FSM | S_DONE 에서 종료 | S_DONE → 마스크 갱신 → S_INIT 복귀 외부 루프
종료 판정 | 불필요 | 'K회 연속 검증 실패 시 종료' 규칙 필요
실행 시간 | √(N / M) | Σ √(N / k) ≈ 2√(N·M)
n = 16 (N = 65,536), P = 32 기준 실행 시간
M | 총 Grover 반복 | 사이클 | @ 100 MHz | 
1 | 201 | 823 K | 8 ms | 
100 | 5,100 | 21 M | 210 ms | 
1,000 | 16,200 | 66 M | 0.66 s | 
32,768 (x < T 로 절반이 걸린 경우) | 92,700 | 380 M | 3.8 s | 고전 스캔이 5,000배 빠름
· 열거 모드는 M ≪ N 일 때만 의미가 있다. '=' 술어는 대개 M이 작아 안전하지만 '<' / '>' 는 M이 N/2까지 갈 수 있다.
· 스펙에 상한을 둔다. M > M_max (예: 256) 이면 열거를 포기하고 TOO_MANY 를 반환.

## Slide 8
정답 개수를 아는가 ① — BBHT
8
· 최적 반복 횟수는 R = (π/4)·√(N/M) − 1/2 이고, 여기에 정답 개수 M 이 들어 있다.
· 그런데 value[i] < T 를 만족하는 칸이 몇 개인지는 데이터에 달려 있어 미리 알 수 없다.
· M을 모르면 회전각 θ를 모르고, θ를 모르면 최적 반복 횟수를 계산할 수 없다.
BBHT (Boyer – Brassard – Høyer – Tapp, 1998)
 | 단계
① | m ← 1, λ ← 6/5 로 시작한다
② | [0, m) 구간에서 정수 j 를 균등 무작위로 뽑는다
③ | 균등중첩에서 시작해 Grover를 정확히 j회 반복하고 측정한다
④ | 측정된 인덱스를 고전적으로 검증한다. 조건을 만족하면 그것이 답이다
⑤ | 실패했으면 m ← min(λ·m, √N) 으로 상한을 키우고 ②로 돌아간다
· ④의 고전 검증이 에뮬레이터에서는 사실상 공짜다 — BRAM에서 value[i]를 한 번 읽고 비교하면 끝(1~2 사이클).
· 실기에서는 측정이 상태를 붕괴시켜 회로를 통째로 재실행해야 하므로 이 검증이 비싸다.
· m을 1부터 천천히 키우는 이유 — M이 커서 한두 번이면 끝날 문제에 처음부터 j를 크게 뽑으면 헛돈다.

## Slide 9
정답 개수를 아는가 ② — 왜 j 를 무작위로 뽑는가
9
성공 확률 P(j) = sin²((2j+1)θ) 는 j 에 대해 주기적으로 오르내린다 (N = 8, M = 3, θ = 37.76°)
j | (2j+1)θ | 성공 확률 | 
0 | 37.8° | 37.5% | 
1 | 113.3° | 84.4% | 최적
2 | 188.8° | 2.3% | 지나쳐서 폭락 — 골짜기
3 | 264.3° | 99.0% | 한 바퀴 더 돌아 다시 마루
4 | 339.8° | 11.7% | 
· 무작위화는 '좋은 j를 잘 찾는 기법'이 아니라 '나쁜 M에 당하지 않게 하는 방어책'이다.
· j를 [0, m)에서 균등하게 뽑았을 때의 평균 성공 확률에는 닫힌 식이 있고, m 이 약 ½√(N/M) 을 넘으면 그 값이 θ와 무관하게 25% 아래로 내려가지 않는다.
· 즉 M을 몰라도 한 샷 성공률의 하한이 보장되고, 기대 4샷 안에 끝난다.
· 반대로 j를 m의 함수로 못 박으면, 그 규칙이 만드는 j들이 하필 골짜기에 연달아 떨어지게 하는 M이 언제나 존재한다.
· 최적은 아니다 — M을 알 때 0.79·√(N/M) 대 BBHT 4.5·√(N/M), 약 5.7배 손해. 다만 차수는 최적(BBBV 하한, 1997).
· 결정 : 두 모드를 모두 구현하고 기본값을 BBHT로 한다. 5.7배가 실측되는지 확인하면 그 자체가 결과가 된다.

## Slide 10
검색 정확도 — 오차는 오라클이 아니라 산술에서 생긴다
10
연산 | 하는 일 | 오차
오라클 판정 | value[i] < T → 정수 비교, 뺄셈 후 MSB | 없음 — 완전 정확
부호 반전 | amp[i] ← −amp[i] → 2의 보수 부정 | 없음
합산 | Σ aᵢ → 정수 덧셈 (누산기가 충분히 넓으면) | 없음
평균 | ā = (Σ aᵢ) >> n | 여기서 발생
확산 | aᵢ ← 2ā − aᵢ | 위 오차가 전파
초기화 | aᵢ ← 1/√N | 여기서 발생
· '크면 뒤집는다'는 비트 연산이라 오차가 없다. 오차는 실수 산술을 하는 곳에서만 생긴다.
· 특히 1/√N 은 무리수라 유한 비트로 정확히 담을 수 없다. n=16이면 1/√N = 1/256 = 0.0039 인데, 소수부가 4비트면 이 값이 0으로 반올림되어 알고리즘이 통째로 죽는다.
· 소수부 f 는 최소 n/2 를 넘어야 하고, 여기에 R회 반복의 누적 오차만큼 여유가 더 필요하다.
· 고장 모드 셋 — ① 진폭 순위 뒤집힘(argmax 오답) ② 회전각 드리프트 ③ 진폭 소멸
· 다행히 우리는 진폭의 절대 정확도가 아니라 순위만 보존하면 된다. 이 느슨함이 비트폭을 크게 아껴 준다.

## Slide 11
양자화 / 자릿수
11
# | 결정 항목 | 선택지 | 결정
S1-1 | 실수 vs 복소수 | 실수 전용 / 복소수 | 실수 전용 — 양자 카운팅을 뺐으므로 위상은 0 또는 π뿐
S1-2 | 수 포맷 | 고정소수점 / float32 / block FP | 고정소수점
S1-3 | 진폭 Q포맷 | 정수부 i + 소수부 f | Q1.17 (18비트) — 골든 모델 실측 후 확정
S1-4 | 누산기 폭 | f + n 이상 | f + n + 2
S1-5 | 반올림 | 절단 / 최근접 반올림 / 확률적 | 최근접 반올림 — 절단은 편향이 R회 누적됨
S1-6 | 오버플로 | 포화 / 랩 | 포화 — 랩은 부호가 뒤집혀 결과가 완전히 깨짐
S1-7 | 재정규화 | 없음 / 라운드마다 / block FP | 없음 — Grover는 노름 보존이 이론상 보장
S1-8 | 데이터 워드 폭 W | 8 / 16 / 32비트, 부호 유무 | signed 16비트

## Slide 12
문제 복잡도 / 메모리
12
# | 결정 항목 | 결정 | 근거
S2-1 | 목표 큐비트 n | 16 (설계 목표), 12에서 시작 | BRAM 예산표 (다음 장)
S2-2 | 저장 위치 | BRAM 온칩 전용 | 빠르고 간단. 외부 메모리 주변회로 불필요
S2-3 | 데이터 배열 온칩 여부 | 온칩 | 스트리밍하면 매 반복마다 재로드 → 대역폭 병목
S2-4 | 병렬도 P | 32 레인 | 성능을 지배하는 유일한 파라미터
S2-5 | 뱅킹 구조 | 인덱스 하위 log₂P 비트로 뱅크 선택 | 순차 스트리밍이라 뱅크 충돌 없음
· n = 16, 진폭 18비트면 진폭 배열이 정확히 BRAM36 32개를 차지한다. P = 32 뱅킹이 하드웨어적으로 자연스럽다.

## Slide 13
아키텍쳐
13
# | 결정 항목 | 선택지 | 선택
S3-1 | 시스템 형태 | (a) 순수 RTL + UART (b) MicroBlaze + AXI (c) standalone FSM | (b) — BBHT 외부 루프를 SW로 두면 훨씬 쉬움 ※ 우리는 RVX라 펌웨어 올리는 방법 확인 필요
S3-2 | 역할 분담 | 진폭 갱신 = HW / BBHT 루프 · T 갱신 · 검증 = SW | 위와 동일
S3-3 | 패스 구조 | 1패스 융합 / 2패스 (오라클+합 → 확산) | 2패스 — 평균은 전체 합이 끝나야 나옴
S3-4 | R 계산 | 실시간 제곱근 / ROM LUT / 상수 시프트 | ROM LUT — m 값 종류가 30개 남짓
S3-5 | 측정 | argmax / Born 확률 샘플링 (LFSR + CDF) | Born 샘플링 — 다중 정답의 진폭이 같아 argmax로는 열거 불가
S3-6 | 곱셈기 | DSP 사용 / shift+sub only | 확산은 shift+sub only (DSP 0개). 측정 제곱기에만 DSP 1개
S3-7 | 목표 클럭 | 100 / 150 / 200 MHz | 우선 100 MHz

## Slide 14
검증 / 평가 방식
14
# | 결정 항목 | 내용
S4-1 | 골든 모델 | Python/NumPy float64 → 비트정확 고정소수점 모델 → RTL, 3단 비교 ※ 소프트웨어로 먼저 구현해 보는 것으로!
S4-2 | 합격 기준 | 골든 모델 대비 bit exact (RTL vs 고정소수점 모델)
S4-3 | 벤치마크 축 | n ∈ {8, 10, 12, 14, 16} × M ∈ {1, 2, 4, …, N/2} × 술어 4종 × 데이터 분포 3종
S4-4 | 비교 baseline | Qiskit AerSimulator (statevector) + NumPy 직접 구현, 둘 다
S4-5 | 평가 지표 | 성공률 / 반복 횟수 / 사이클 / LUT·FF·BRAM·DSP 사용률 / 전력
· Phase 1(골든 모델)을 RTL보다 먼저 하는 이유 — 비트폭 f 를 논문 공식으로 베끼면 32비트가 나오지만 실측하면 18비트로 충분할 가능성이 크다. 이 차이가 n을 16까지 올릴 수 있느냐를 가른다.

## Slide 15
예상되는 자원 사용량 — 추정치
15
· XC7S100 기준 : BRAM 120 × 36 Kb = 4,320 Kb (약 552 KB) | DSP 160개 | 로직 셀 102,400개
· 정확한 보드 모델은 미확인 — 보드를 가지고 있는 분에게 확인할 것
· 아래는 진폭 18비트 + 데이터 16비트 기준
n | N | 진폭 배열 | 데이터 배열 | 합계 | BRAM 점유 | 판정
12 | 4,096 | 72 Kb | 64 Kb | 136 Kb | 3% | 여유
14 | 16,384 | 288 Kb | 256 Kb | 544 Kb | 13% | 여유
16 | 65,536 | 1,152 Kb | 1,024 Kb | 2,176 Kb | 50% | 목표
17 | 131,072 | 2,304 Kb | 2,048 Kb | 4,352 Kb | 101% | 불가
18 | 262,144 | 4,608 Kb | 4,096 Kb | 8,704 Kb | 202% | 불가
· n = 16 이 온칩 천장이다. 절반을 남기는 이유는 마스크 배열, BBHT 상태, 파이프라인 버퍼, 라우팅 여유.
· 보드에 DDR3가 달려 있다면 S2-2를 다시 열어 n을 20 이상으로 키울 수 있다(대신 순차 스트리밍이 강제됨).

## Slide 16
비트폭
16
05번 논문의 공식 f_min = ⌈ n − log₂(ℓ2 허용오차) − 1.03 ⌉ 을 n = 16 에 적용하면
기준 (S0-5) | 요구 | f_min | 진폭 워드
ℓ2 오차 10⁻⁵ | 엄격 | 32비트 | 33비트
ℓ2 오차 10⁻³ | 보통 | 25비트 | 26비트
argmax 성공률 99% | 순위만 보존 | 약 17비트 (추정) | 18비트
· 정확도 기준을 argmax 성공률로 잡는 것이 이 설계 최대의 자원 절감 레버다.
· 우리는 진폭의 절대 정확도가 아니라 순위만 보존하면 되기 때문이다.
· 다만 위 17비트는 계산이 아니라 추정이다. 공식이 ℓ2 기준이라 argmax 기준으로 그대로 옮길 수 없다.
· 골든 모델에서 f 를 8~32로 스윕해 성공률 곡선을 실측한 뒤 확정한다.
· 18비트를 잠정 채택하는 실용적 이유 : BRAM36은 2048×18 구성이 네이티브라 비트 낭비가 0이다.

## Slide 17
병렬도
17
n = 16, M = 1 기준 R = (π/4)·√65,536 ≈ 201회. 반복당 2패스 × N 원소 = 131,072 원소 접근
P | 반복당 사이클 | 총 사이클 | @ 100 MHz | NumPy(추정 ~80 ms) 대비
1 | 131,072 | 26.3 M | 263 ms | 0.3× (느림)
8 | 16,384 | 3.3 M | 33 ms | 2.4×
32 | 4,096 | 823 K | 8.2 ms | 약 10×
64 | 2,048 | 412 K | 4.1 ms | 약 20×
· P = 1로 만들면 PC보다 느리다. 성능을 정하는 것은 비트폭이 아니라 병렬도다.
· 비트폭을 30비트에서 18비트로 줄이면 메모리를 아끼지만 성능은 그대로인 반면, P는 성능을 직접 32배 바꾼다.
· n = 16 · 18비트에서 진폭 배열이 정확히 BRAM36 32개이므로 P = 32 뱅킹이 자연스럽다.
· Qiskit 대비로는 이보다 훨씬 큰 배수가 나올 것으로 예상된다.

## Slide 18
PART 2
양자컴퓨터와 에뮬레이터 동작 방식 비교
N = 16, 상자 16개에서 42를 찾는 예제로 전 과정을 따라간다

## Slide 19
양자컴퓨터 ① — 문제 설정과 반복 횟수
19
상자 16개(큐비트 4개)에 숫자가 들어 있고, 42가 든 상자를 찾는다
인덱스 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
값 | 7 | 19 | 3 | 25 | 11 | 8 | 30 | 14 | 2 | 22 | 42 | 5 | 17 | 9 | 28 | 13
· 정답은 인덱스 10 (이진수 1010), M = 1.
· 양자컴퓨터는 이것을 모른다. 아는 것은 판정 규칙 value[i] == 42 뿐이다.
반복 횟수 계산 (기계가 시작 전에 정한다)
sin θ = √(M/N) = √(1/16) = 1/4 → θ = 14.478°
R = π/(4θ) − 1/2 = 3.108 − 0.5 = 2.61 → R = 3
0단계 — 큐비트 준비
· 큐비트 4개를 |0000⟩ 으로 놓고 아다마르 게이트 4개를 건다. 게이트 딱 4개로 16개 진폭이 전부 1/4 이 된다.
· 이 시점의 정답 확률 6.25%는 눈 감고 찍는 것과 똑같다. 여기서 시작한다.

## Slide 20
양자컴퓨터 ② — 증폭 과정
20
단계 | 정답칸(10번) 진폭 | 나머지 15칸 진폭 | 평균 ā | 정답 확률
초기 (H 게이트) | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | 6.25%
반복 1회 | 0.68750 | 0.18750 | 0.21875 | 47.3%
반복 2회 | 0.95313 | 0.07813 | 0.13281 | 90.8%
반복 3회 ← 최적 | 0.98047 | −0.05078 | 0.01367 | 96.1%
(반복 4회 — 지나침) | 0.76270 | −0.16699 | −0.10889 | 58.2%
· 오라클은 크기를 바꾸지 않고 부호만 뒤집는다. 오라클 직후에 측정하면 여전히 6.25%씩이다 — 부호는 측정에 보이지 않는다.
· 확산 a ← 2ā − a 가 그 부호 차이를 크기 차이로 번역한다. 정답이 음수라 평균이 내려가고, 그 내려간 평균이 지렛대가 된다.
· 3회에서 평균이 거의 0까지 내려온다. 정답 하나가 나머지 15개를 합친 것과 맞먹기 때문이다.
· 4회에서 평균이 음수로 넘어가면 확산이 정답을 깎기 시작한다. 96.1% → 58.2%. 회전이므로 지나치면 되돌아온다.

## Slide 21
양자컴퓨터 ③ — 측정과 고전 검증
21
반복 3회 후 최종 상태
인덱스 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
진폭 | −.051 | −.051 | −.051 | −.051 | −.051 | −.051 | −.051 | −.051 | −.051 | −.051 | .980 | −.051 | −.051 | −.051 | −.051 | −.051
확률 | .26% | .26% | .26% | .26% | .26% | .26% | .26% | .26% | .26% | .26% | 96.1% | .26% | .26% | .26% | .26% | .26%
측정 — 딱 한 번
· 측정 버튼을 누르면 기계가 위 확률표에 따라 숫자 하나를 뱉는다. 96.1%로 10, 3.9%로 나머지 15개 중 하나.
· 이 순간 중첩은 사라지고 상태는 |1010⟩ 하나만 남는다.
· 기계가 알려준 것은 정수 10 하나뿐이다. 위 진폭 표는 우리가 계산한 것이지 기계에서 읽어낸 것이 아니다.
고전 검증
· value[10] == 42 ? → 42 == 42 → 참. 답은 인덱스 10.
· 확률이 아니라 검산으로 확정된 사실이다. 틀린 답을 맞다고 믿는 경우는 생기지 않는다.
· 만약 7이 나왔다면 value[7] = 14 ≠ 42 로 실패하고 회로를 처음부터 다시 돌린다. 2연속 실패 확률은 0.15%.

## Slide 22
에뮬레이터 — 무엇이 같고 무엇이 다른가
22
양자컴퓨터와 달리 우리는 '측정 전까지 중간 확률을 알 수 없다'도 '측정 시 확률이 붕괴되어 다시 계산해야 한다'도 성립하지 않는다. 그럼에도 방식을 동일하게 모방하기 위해 중간 값을 검사하지 않고, 측정마다 진폭을 초기화한다.
항목 | 실제 양자컴퓨터 | 우리 에뮬레이터
진폭 전체 관찰 | 불가 — 측정하면 붕괴 | 가능하지만 일부러 하지 않음
측정 | Born 확률로 인덱스 1개 | LFSR 난수 + 누적확률 비교로 동일하게 흉내
실패 후 재시도 | 회로를 처음부터 재실행 | 진폭 배열 전체를 INIT_AMP로 재기입 (S_INIT 복귀)
반복 1회 비용 | O(n) 게이트 — 수십 개 | O(N) 진폭 갱신 — 65,536개
부호 반전의 정체 | 마이크로파 위상 180° (virtual Z, 시간 0) | 2의 보수 부정 — amp[i] ← −amp[i]
판정 · 루프 · 검증 | 고전 제어 컴퓨터 | MicroBlaze 또는 호스트 PC
· 반복 1회 비용의 O(n) 대 O(N) 격차가 에뮬레이터가 치르는 대가다. 실기는 큐비트 16개를 건드리면 진폭 65,536개가 물리적으로 동시에 바뀌지만, 우리는 하나씩 꺼내 계산해야 한다.
· 치트 모드(오라클 후 음수 진폭을 스캔하면 정답 전부를 N 사이클에 얻음)는 골든 모델 대조용 디버그 기능으로만 두고 동작 경로에는 넣지 않는다.