## Slide 1
Main IP Final v1.3
BBHT/Grover FPGA Emulator
최종 구현 내용 · 성능 결과 · 서버 패키지 확인 위치
FINAL CONFIG
K3/H3
E4
M2
Q14 · P32 · AMP_W23/F22
Standalone FPGA + RVX SoC path
6.1401×
500-workload RTL cycle speedup vs Normal-E1
Main IP Final v1.3 | 1

## Slide 2
1. 구현한 범위
서버 패키지에서 바로 확인할 구현 단위
Accelerator core
BBHT shot FSM
Checkpoint/policy
Grover iteration datapath
Measurement + result/status
Standalone board path
UART→APB bridge
Deterministic dataset generator
Arty A7-100T top
Host benchmark script
RVX SoC path
APB CSR control
AHB/DMA data path
Firmware benchmark
ORCA SW baseline
핵심 설계 원칙
하나의 Main IP를 중심에 두고, 보드 단독 실행 경로와 RVX SoC 실행 경로를 분리했다.
서버에는 RTL/TB/SW/FW와 결과 파일을 같은 기준값으로 재현할 수 있게 배치했다.
01_RTL
02_TB
03_SW_FW
04_BUILD
05_EXPERIMENTS
07_BOARD
Main IP Final v1.3 | 2

## Slide 3
2. 기준 configuration
후속 수정 전 반드시 맞춰야 하는 값
Search scale
Q14 / N = 16,384
Parallelism
P = 32 lanes
Fixed-point
AMP_W = 23 / F22
Checkpoint
K = 3 slots
Look-ahead
H = 3 future window
Iteration datapath
E4 = 4-row/cycle
Measurement
M2 = hierarchical measurement
Board target
Arty A7-100T
Main IP Final v1.3 | 3

## Slide 4
3. 사이클 성능: 6-stage ablation
500 common workloads 기준, DUT CSR_CYCLE_COUNT 합산
Normal-E1
42,308,335
1.0000×
baseline
K4/H4-E1
18,349,320
2.3057×
checkpoint/policy
K4/H4-E4
11,246,755
3.7618×
4-row iteration
K3/H3-E4
10,385,795
4.0737×
policy retune
K3/H3-E4-M1
8,500,620
4.9771×
measurement M1
K3/H3-E4-M2
6,890,470
6.1401×
hierarchical measurement
최종 결과
Normal-E1 42.31M cycles → K3/H3-E4-M2 6.89M cycles, aggregate speedup 6.1401×
Main IP Final v1.3 | 5

## Slide 5
4. 단계별 해석
각 단계가 줄인 부분과 비용
Stage
변경점
Cycle change(250case X, 500case)
Prev. speedup
K4/H4-E1
checkpoint/policy
42.31M → 18.35M
2.31×
K4/H4-E4
E4 datapath
18.35M → 11.25M
1.63×
K3/H3-E4
policy retune
11.25M → 10.39M
1.08×
K3/H3-E4-M1
measurement M1
10.39M → 8.50M
1.22×
K3/H3-E4-M2
measurement M2
8.50M → 6.89M
1.23×
단계별 cycle은 같은 workload 집합에서 비교해야 한다. final headline은 500 common workloads의 6-stage aggregate를 우선한다.
Main IP Final v1.3 | 6

## Slide 6
5. 왜 K3/H3인가
E4 이후에는 policy/checkpoint overhead를 줄이는 쪽이 유리
−69.9%
policy actions
16,266 → 4,898
−55.5%
policy cycles
76,774 → 34,184
−72.9%
policy stall
15,160 → 4,114
K4/H4-E4 → K3/H3-E4 직접 비교
6-case aggregate cycles: 301,404 → 288,164 (1.0459×)
physical iteration은 +4.7%였지만 policy work 감소가 total cycle을 이김.
K/H isolated E1 250-pair
K4/H4: 8,836,298 cycles
K3/H4: 8,818,101 cycles
K3/H3: 8,596,609 cycles
K/H를 키우는 것이 항상 유리한 것이 아니라, E4로 Grover body가 짧아진 뒤에는 작은 K/H가 전체 사이클에서 더 낫다.
Main IP Final v1.3 | 7
<- “K4/H4-E4 → K3/H3-E4 기준”

## Slide 7
6. E4와 M2 의미
최종 Main IP에서 cycle을 줄인 datapath/measurement 변경
E4
Grover iteration을 4-row/cycle로 처리하는 datapath.
K4/H4-E1 대비 Grover body cycle을 줄인다.
M2
Measurement의 hierarchical path.
group-CDF / S_GROUP_SCAN을 활성화해 scan 비용을 줄인다.
Measurement single-seed anchor (target=256, result/trial/L 동일)
E4 baseline
M1=0 / M2=0
11,100 cycles
E4-M1
M1=1 / M2=0
9,052 cycles
E4-M2
M1=1 / M2=1
7,045 cycles
M2는 최종 K3/H3-E4 구성의 measurement 병목을 추가로 줄이기 위한 compile-time option이다.
Main IP Final v1.3 | 8

## Slide 8
7. 보드 결과와 합성 결과
서버 패키지에서 확인할 핵심 산출물
Board output
K3/H3-E4-M2 clean 250 pairs
CSV + LOG 보존
Timing / resource
WNS +0.224 ns
LUT 34,399 / FF 28,847
BRAM 84.5 / DSP 128
System comparison(Real Time)
K4/H4 Normal 425,502 μs
K4/H4-E1 164,897 μs
Final M2 55,798 μs
ORCA SW 6,496,338,005 μs
Final M2는 보드 실행 산출물과 implementation report가 같이 보존된 최종 standalone 결과다.
Main IP Final v1.3 | 9
Normal Mode | K4H4(9/2미팅전) | K3H3-E4-M2(9/11미팅전)
20,229,755 (Iteration : 14883) | 7,796,908 (Iteration : 4247) | 2,563,403 (Iteration : 4457)
250-pair 기준 cycle 변화

## Slide 9
8. 서버에서 볼 위치
코드 · 검증 · 결과 파일을 찾는 기준 경로
01_RTL
core / standalone / RVX adapter
02_TB
standalone TB, publication TB, K/H isolated
03_SW_FW
host bench, firmware, dataset reference
04_BUILD
standalone/Vivado, RVX, simulation scripts
05_EXPERIMENTS
board, resource, publication, K/H raw/summary
06_REFERENCE_OUTPUTS
expected CSV, golden summaries
07_BOARD
bitstream, ELF, board test 자료
99_MANIFEST
SHA, file index, provenance
먼저 열 파일
00_README/README_START_HERE.md · 01_RTL/core/ · 05_EXPERIMENTS/summary · 99_MANIFEST/SHA256SUMS.txt
Main IP Final v1.3 | 10